Работы со структурами является одним из важнейших навыков современного программного инженера. Как профессионала, так и начинающего. Однако, когда перед ним стоит задача использовать язык ассемблер, например, для ускорения работы программной системы ассемблерными вставками, перед ним возникает ряд трудностей.

В отличие от любого высокоуровневого языка, работа с ними не доступна «из коробки». Чтобы использовать их необходимо выполнить ряд действий, описанных ниже.

- Задать шаблон структуры.

- Создать экземпляр структуры

- Разработать обращение к элементам структуры.

Стоит отметить что использование структур в ассемблере даст понимание низкоуровневого устройства структур, что приведет к повышению, как общего навыка программирования в принципе, так и навыка эффективной работы с ассемблером, в частности.

Работа ориентирована на людей, которые знакомы с ассемблером, хотя бы на базовом уровне, так как весь материал подразумевается усвоить через программу- пример представленную ниже. Программа имеет комментарии, однако, для большего понимания, лучше провести её пошаговую отладку.

Цель работы: изучить работу со структурами в Ассемблере.

Дана структура "поезд" с полями:

- Наименование маршрута

- Время отправления

- Время прибытия

- Длина маршрута

Ввести несколько структур и отсортировать поезда

а) по времени движения;

б) по средней скорости движения;

Вывести наименование маршрутов, время в пути для которых меньше заданного времени.

Модель:

Код программы:

data segment

colTrains dw 7

vvedite_nam db 'Enter name route: $'

vvedite_start_time db 'Enter start time: $'

vvedite_end_time db 'Enter end time: $'

vvedite_hours db 'hours: $'

vvedite_min db '   min: $'

vvedite_dlinu_puti db 'Enter length road: $'

vv_menu db '1. Show trains',10,13,'2. Sort (time)',10,13,'3. Sort (average speed)',10,13,'4. Show (time < minutes)',10,13,'$'

show_title db'Name                          Start    End   Length',13,10,'$'

v10 db 10

srv dw ?

;структура

train struc ;информация о сотруднике

nam db 29 dup (' ') ;Наименование маршрута

start_time_hour db 2 dup (' ') ;Время отправления часов

start_time_min db 2 dup (' ');Время отправления минут

end_time_hour db 2 dup (' ') ;Время прибытия часов

end_time_min db 2 dup (' ') ;Время прибытия минут

length_road_string db 4 dup (' ') ;Длина маршрута строка

time dw ? ;Время в пути

length_road dw ? ;Длина маршрута

average_speed dw ?;Средняя скорость движения

train ends

mas train 10 dup(<>)

tmp train <>

data ends

stk segment stack

db 128 dup(?)

stk ends

assume cs:code, ds:data, ss:stk

code segment

jmp start

enter_mas_elem proc

;ввод названия пути

xor di,di

mov di,si

mov bx,di

add bx,29

mov ah,9

mov dx,offset vvedite_nam

int 21h

next_simvol:

cmp di,bx

jae end_enter_elem

mov ah,1

int 21h

cmp al,13

je end_enter_elem

mov mas[di].nam,al

inc di

jmp next_simvol

end_enter_elem:

mov mas[di].nam,' '

mov ah,2

mov dl,13

int 21h

mov dl,10

int 21h

;ввод времени начала пути

mov ah,9

mov dx,offset vvedite_start_time

int 21h

mov ah,2

mov dl,13

int 21h

mov dl,10

int 21h

mov ah,9

mov dl,offset vvedite_hours

int 21h

mov di,si

mov ah,1

int 21h

mov mas[di].start_time_hour,al

inc di

int 21h

mov mas[di].start_time_hour,al

inc di

mov mas[di].start_time_hour,' '

mov ah,9

mov dl,offset vvedite_min

int 21h

mov di,si

mov ah,1

int 21h

mov mas[di].start_time_min,al

inc di

int 21h

mov mas[di].start_time_min,al

inc di

mov mas[di].start_time_min,' '

mov ah,2

mov dl,13

int 21h

mov dl,10

int 21h

;ввод вреени завершения пути

mov ah,9

mov dx,offset vvedite_end_time

int 21h

mov ah,2

mov dl,13

int 21h

mov dl,10

int 21h

mov ah,9

mov dl,offset vvedite_hours

int 21h

mov di,si

mov ah,1

int 21h

mov mas[di].end_time_hour,al

inc di

int 21h

mov mas[di].end_time_hour,al

inc di

mov mas[di].end_time_hour,' '

mov ah,9

mov dl,offset vvedite_min

int 21h

mov di,si

mov ah,1

int 21h

mov mas[di].end_time_min,al

inc di

int 21h

mov mas[di].end_time_min,al

inc di

mov mas[di].end_time_min,' '

mov ah,2

mov dl,13

int 21h

mov dl,10

int 21h

;ввод длины пути

xor di,di

mov di,si

mov bx,di

add bx,4

mov ah,9

mov dx,offset vvedite_dlinu_puti

int 21h

next_simvol_length:

cmp di,bx

jae end_enter_length

mov ah,1

int 21h

mov mas[di].length_road_string,al

inc di

jmp next_simvol_length

end_enter_length:

mov ah,2

mov dl,13

int 21h

mov dl,10

int 21h

; вычислениe времени в пути

mov di,si

xor ax,ax

mov al,mas[di].start_time_hour

sub al,30h

mov dl,10

mul dl

inc di

mov dl,mas[di].start_time_hour

sub dl,30h

add al,dl

mov dl,60

mul dl

mov bx,ax

mov di,si

xor ax,ax

mov al,mas[di].start_time_min

sub al,30h

mov dl,10

mul dl

inc di

mov dl,mas[di].start_time_min

sub dl,30h

add al,dl

add bx,ax

mov mas[si].time,bx

mov di,si

xor ax,ax

mov al,mas[di].end_time_hour

sub al,30h

mov dl,10

mul dl

inc di

mov dl,mas[di].end_time_hour

sub dl,30h

add al,dl

mov dl,60

mul dl

mov bx,ax

mov di,si

xor ax,ax

mov al,mas[di].end_time_min

sub al,30h

mov dl,10

mul dl

inc di

mov dl,mas[di].end_time_min

sub dl,30h

add al,dl

add bx,ax

sub bx,mas[si].time

mov mas[si].time,bx

;вычисление расстояния

xor bx,bx

mov di,si

xor ax,ax

mov al,mas[di].length_road_string

sub ax,30h

mov dx,1000

mul dx

inc di

add bx,ax

xor ax,ax

mov al,mas[di].length_road_string

sub ax,30h

mov dx,100

mul dx

inc di

add bx,ax

xor ax,ax

mov al,mas[di].length_road_string

sub ax,30h

mov dx,10

mul dx

inc di

add bx,ax

xor ax,ax

mov al,mas[di].length_road_string

sub ax,30h

add bx,ax

mov mas[si].length_road,bx

;вычисление скорости

mov ax,mas[si].length_road

mov bx,mas[si].time

div bx

mov mas[si].average_speed,ax

mov ah,2

mov dl,13

int 21h

mov dl,10

int 21h

ret

enter_mas_elem endp

show proc near

mov ax, 03

int 10h

mov si,offset mas

mov ah,9

mov dl,offset show_title

int 21h

mov cx,0

; печать названия пути

next_elem_for_print:

cmp cx,colTrains

jae end_show_1

mov ah,2

mov di,si

mov bx,si

add bx,29

next_show_symbol:

cmp di,bx

jae next_show_1

mov dl,mas[di].nam

int 21h

inc di

jmp next_show_symbol

next_show_1:

mov dl,' '

int 21h

;печать времени старта пути

mov di,si

mov dl,mas[di].start_time_hour

int 21h

inc di

mov dl,mas[di].start_time_hour

int 21h

mov dl,':'

int 21h

mov di,si

mov dl,mas[di].start_time_min

int 21h

inc di

mov dl,mas[di].start_time_min

int 21h

mov dl,' '

int 21h

mov dl,'-'

int 21h

mov dl,'>'

int 21h

mov dl,' '

int 21h

;;;;;;;;;;;;;;

jmp nnnn

next_elem_for_print_1:

jmp next_elem_for_print

end_show_1:

jmp end_show

nnnn:

;;;;;;;;;;;;;;

;печать времени окончания пути

mov di,si

mov dl,mas[di].end_time_hour

int 21h

inc di

mov dl,mas[di].end_time_hour

int 21h

mov dl,':'

int 21h

mov di,si

mov dl,mas[di].end_time_min

int 21h

inc di

mov dl,mas[di].end_time_min

int 21h

mov dl,' '

int 21h

;печать расстояния

mov di,si

mov dl,mas[di].length_road_string

int 21h

inc di

mov dl,mas[di].length_road_string

int 21h

inc di

mov dl,mas[di].length_road_string

int 21h

inc di

mov dl,mas[di].length_road_string

int 21h

mov dl,13

int 21h

mov dl,10

int 21h

inc cx

add si,type train

jmp next_elem_for_print_1

end_show:

mov ah,1

int 21h

ret

show endp

;-------------

show_lower_time proc near

mov ax, 03

int 10h

mov si,offset mas

mov srv,0

mov ah,2

mov dl,'m'

int 21h

mov dl,'i'

int 21h

mov dl,'n'

int 21h

mov dl,':'

int 21h

mov dl,' '

int 21h

mov ah,1

int 21h

mov ah,0

sub al,30h

mov bx,1000

mul bx

add srv,ax

mov ah,1

int 21h

mov ah,0

sub al,30h

mov bx,100

mul bx

add srv,ax

mov ah,1

int 21h

mov ah,0

sub al,30h

mov bx,1

mul bx

add srv,ax

mov ah,1

int 21h

mov ah,0

sub al,30h

add srv,ax

mov ah,2

mov dl,13

int 21h

mov dl,10

int 21h

mov ah,9

mov dl,offset show_title

int 21h

mov cx,0

; печать названия пути

_next_elem_for_print:

mov ax,srv

mov bx,mas[si].time

cmp bx,ax

jae _check_next_elem

cmp cx,colTrains

jae _end_show_1

mov ah,2

mov di,si

mov bx,si

add bx,29

_next_show_symbol:

cmp di,bx

jae _next_show_1

mov dl,mas[di].nam

int 21h

inc di

jmp _next_show_symbol

_next_show_1:

mov dl,' '

int 21h

;печать времени старта пути

mov di,si

mov dl,mas[di].start_time_hour

int 21h

inc di

mov dl,mas[di].start_time_hour

int 21h

mov dl,':'

int 21h

mov di,si

mov dl,mas[di].start_time_min

int 21h

inc di

mov dl,mas[di].start_time_min

int 21h

mov dl,' '

int 21h

mov dl,'-'

int 21h

mov dl,'>'

int 21h

mov dl,' '

int 21h

;;;;;;;;;;;;;;

jmp _nnnn

_next_elem_for_print_1:

jmp _next_elem_for_print

_end_show_1:

jmp _end_show

_check_next_elem:

jmp _check_next_elem_1

_nnnn:

;;;;;;;;;;;;;;

;печать времени окончания пути

mov di,si

mov dl,mas[di].end_time_hour

int 21h

inc di

mov dl,mas[di].end_time_hour

int 21h

mov dl,':'

int 21h

mov di,si

mov dl,mas[di].end_time_min

int 21h

inc di

mov dl,mas[di].end_time_min

int 21h

mov dl,' '

int 21h

;печать расстояния

mov di,si

mov dl,mas[di].length_road_string

int 21h

inc di

mov dl,mas[di].length_road_string

int 21h

inc di

mov dl,mas[di].length_road_string

int 21h

inc di

mov dl,mas[di].length_road_string

int 21h

mov dl,13

int 21h

mov dl,10

int 21h

_check_next_elem_1:

inc cx

add si,type train

jmp _next_elem_for_print_1

_end_show:

mov ah,1

int 21h

ret

show_lower_time endp

;;;;;;;;;----

sort_time proc

again:

mov si,offset mas

next__2:

mov di,si

add di,type train

mov ax,mas[si].time

mov bx,mas[di].time

cmp bx,0

je end_sort

cmp ax,bx

jbe next__1

;sort name

;mov cx,0

;mov bx,29

;next_change_symbol_nam:

;cmp cx,bx

;jae end_change_nam

;mov bl,mas[si].nam

;mov bh,mas[di].nam

;mov mas[si].nam,bh

;mov mas[di].nam,bl

;inc si

;inc di

;inc cx

;jmp next_change_symbol_nam

;end_change_nam:

;-----------------------------

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

;-------------

jmp skkkkip

end_sort:

jmp end_sort_1

next__1:

jmp next__1_1

skkkkip:

;-------------

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

;-----------------------------

sub di,29

sub si,29

;sort start_time

mov bl,mas[si].start_time_hour

mov bh,mas[di].start_time_hour

mov mas[si].start_time_hour,bh

mov mas[di].start_time_hour,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].start_time_hour

mov bh,mas[di].start_time_hour

mov mas[si].start_time_hour,bh

mov mas[di].start_time_hour,bl

dec si

dec di

mov bl,mas[si].start_time_min

mov bh,mas[di].start_time_min

mov mas[si].start_time_min,bh

mov mas[di].start_time_min,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].start_time_min

mov bh,mas[di].start_time_min

mov mas[si].start_time_min,bh

mov mas[di].start_time_min,bl

dec si

dec di

;sort end_time

mov bl,mas[si].end_time_hour

mov bh,mas[di].end_time_hour

mov mas[si].end_time_hour,bh

mov mas[di].end_time_hour,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].end_time_hour

mov bh,mas[di].end_time_hour

mov mas[si].end_time_hour,bh

mov mas[di].end_time_hour,bl

dec si

dec di

mov bl,mas[si].end_time_min

mov bh,mas[di].end_time_min

mov mas[si].end_time_min,bh

mov mas[di].end_time_min,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].end_time_min

mov bh,mas[di].end_time_min

mov mas[si].end_time_min,bh

mov mas[di].end_time_min,bl

dec si

dec di

;sort length_road_string

mov bl,mas[si].length_road_string

mov bh,mas[di].length_road_string

mov mas[si].length_road_string,bh

mov mas[di].length_road_string,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].length_road_string

mov bh,mas[di].length_road_string

mov mas[si].length_road_string,bh

mov mas[di].length_road_string,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].length_road_string

mov bh,mas[di].length_road_string

mov mas[si].length_road_string,bh

mov mas[di].length_road_string,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].length_road_string

mov bh,mas[di].length_road_string

mov mas[si].length_road_string,bh

mov mas[di].length_road_string,bl

sub si,3

sub di,3

; sort time

mov bx,mas[si].time

mov cx,mas[di].time

mov mas[si].time,cx

mov mas[di].time,bx

; sort length_road

mov bx,mas[si].length_road

mov cx,mas[di].length_road

mov mas[si].length_road,cx

mov mas[di].length_road,bx

; sort average_speed

mov bx,mas[si].average_speed

mov cx,mas[di].average_speed

mov mas[si].average_speed,cx

mov mas[di].average_speed,bx

;

jmp again

next__1_1:

add si,type train

jmp next__2

end_sort_1:

ret

sort_time endp

sort_average_speed proc

_again:

mov si,offset mas

_next__2:

mov di,si

add di,type train

mov ax,mas[si].average_speed

mov bx,mas[di].average_speed

cmp bx,0

je _end_sort

cmp ax,bx

jbe _next__1

;sort name

;mov cx,0

;mov bx,29

;_next_change_symbol_nam:

;cmp cx,bx

;jae _end_change_nam

;mov bl,mas[si].nam

;mov bh,mas[di].nam

;mov mas[si].nam,bh

;mov mas[di].nam,bl

;inc si

;inc di

;inc cx

;jmp _next_change_symbol_nam

;_end_change_nam:

;-----------------------------

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

;-------------

jmp _skkkkip

_end_sort:

jmp _end_sort_1

_next__1:

jmp _next__1_1

_skkkkip:

;-------------

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].nam

mov bh,mas[di].nam

mov mas[si].nam,bh

mov mas[di].nam,bl

;-----------------------------

sub di,29

sub si,29

;sort start_time

mov bl,mas[si].start_time_hour

mov bh,mas[di].start_time_hour

mov mas[si].start_time_hour,bh

mov mas[di].start_time_hour,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].start_time_hour

mov bh,mas[di].start_time_hour

mov mas[si].start_time_hour,bh

mov mas[di].start_time_hour,bl

dec si

dec di

mov bl,mas[si].start_time_min

mov bh,mas[di].start_time_min

mov mas[si].start_time_min,bh

mov mas[di].start_time_min,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].start_time_min

mov bh,mas[di].start_time_min

mov mas[si].start_time_min,bh

mov mas[di].start_time_min,bl

dec si

dec di

;sort end_time

mov bl,mas[si].end_time_hour

mov bh,mas[di].end_time_hour

mov mas[si].end_time_hour,bh

mov mas[di].end_time_hour,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].end_time_hour

mov bh,mas[di].end_time_hour

mov mas[si].end_time_hour,bh

mov mas[di].end_time_hour,bl

dec si

dec di

mov bl,mas[si].end_time_min

mov bh,mas[di].end_time_min

mov mas[si].end_time_min,bh

mov mas[di].end_time_min,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].end_time_min

mov bh,mas[di].end_time_min

mov mas[si].end_time_min,bh

mov mas[di].end_time_min,bl

dec si

dec di

;sort length_road_string

mov bl,mas[si].length_road_string

mov bh,mas[di].length_road_string

mov mas[si].length_road_string,bh

mov mas[di].length_road_string,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].length_road_string

mov bh,mas[di].length_road_string

mov mas[si].length_road_string,bh

mov mas[di].length_road_string,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].length_road_string

mov bh,mas[di].length_road_string

mov mas[si].length_road_string,bh

mov mas[di].length_road_string,bl

inc si

inc di

mov bl,mas[si].length_road_string

mov bh,mas[di].length_road_string

mov mas[si].length_road_string,bh

mov mas[di].length_road_string,bl

sub si,3

sub di,3

; sort time

mov bx,mas[si].time

mov cx,mas[di].time

mov mas[si].time,cx

mov mas[di].time,bx

; sort length_road

mov bx,mas[si].length_road

mov cx,mas[di].length_road

mov mas[si].length_road,cx

mov mas[di].length_road,bx

; sort average_speed

mov bx,mas[si].average_speed

mov cx,mas[di].average_speed

mov mas[si].average_speed,cx

mov mas[di].average_speed,bx

;

jmp _again

_next__1_1:

add si,type train

jmp _next__2

_end_sort_1:

ret

sort_average_speed endp

start:

mov ax, data

mov ds, ax

mov ax, 03

int 10h

;ввод массива структур

mov si, offset mas

mov cx,0

repeat_enter:

cmp cx,colTrains

jae end_enter

call enter_mas_elem

add si,type train

inc cx

jmp repeat_enter

end_enter:

mov ah,1

int 21h

;menu

back_menu:

mov ax, 03

int 10h

mov ah,9

mov dl,offset vv_menu

int 21h

mov ah,1

int 21h

cmp al,30h

jne next_0

jmp end_prog

next_0:

cmp al,31h

jne next_1

call show

next_1:

cmp al,32h

jne next_2

call sort_time

next_2:

cmp al,33h

jne next_3

call sort_average_speed

next_3:

cmp al,34h

jne next_4

call show_lower_time

next_4:

jmp back_menu

end_prog:

mov ah,1

int 21h

mov ax,4c00h

int 21h

code ends

end start

Результат работы программы:

После ввода массива структур

Сортировка по времени движения

Сортировка по средней скорости движения

Вывод путей, время которых меньше min: (в минутах)