## Slide 1: Элементы и параметры электрических цепей
учитель технологии МБОУ «Лицей №200», г. Новосибирск
Гребенкин Денис Сергеевич

## Slide 2
Электрическая цепь - это совокупность устройств и объектов, образующих путь электрического тока. Отдельное устройство, входящее в состав электрической цепи и выполняющее в ней определенную функцию, называется элементом электрической цепи.
Электрическая цепь состоит из источника электрической энергии, потребителей и соединительных проводов, соединяющих источник электрической энергии с потребителем.

## Slide 3: Классификация электрической цепи
по виду тока:
постоянного тока;
переменного тока;
по составу элементов:
активные цепи;
пассивные цепи;
линейные цепи;
нелинейные цепи;

## Slide 4
Вспомогательные элементы электрической цепи:
управления (рубильники, переключатели, контакторы);
защиты (плавкие предохранители, реле и т.д.);
регулирования (реостаты, стабилизаторы тока и напряжения, трансформаторы);
контроля (амперметры, вольтметры и т.д.)

## Slide 5
Источник электрической энергии - это преобразователь какого-либо вида неэлектрической энергии в электрическую.
Виды преобразователей:
электромеханический (генераторы переменного и постоянного тока);
электрохимический (гальванические элементы, аккумуляторы, топливные элементы);
термоэлектрический (контактный, полупроводниковый).
Приемники электрической энергии преобразуют электрическую энергию в другие виды энергии:
механическую (электродвигатели, электромагниты);
тепловую (электропечи, сварочные аппараты, ... );
световую (электролампы, прожекторы);
химическую (аккумуляторы в процессе зарядки, электролитические ванны).

## Slide 6
Схема электрической цепи - это графическое изображение электрической цепи, содержащее условные обозначения ее элементов, показывающее соединения этих элементов.
Типы схем: структурная; функциональная; принципиальная; монтажная и др.
На принципиальной схеме приводится полный состав элементов и указаны все связи между ними. Эта схема дает детальное представление о принципах работы изделия (установки).

## Slide 9
Конденсатор постоянной емкости | Катушка индуктивности |  | Диод полупроводниковый |  | Телефон |  | Микрофон
Транзистор типа NPN |  |  | Статор. Обмотка статора. |  | Стабилитрон |  | Фотодиод
Транзистор типа PNP |  |  | Ротор с обмоткой, коллектором и щетками |  |  |  | Реактор
Фототранзистор |  |  | Сирена электрическая | Заземление, общее обозначение |  |  | 
Трансформатор |  | Узел | Терморезистор | Варикап |  | Сигнальная лампа | 
Постоянный ток |  | Переменный ток | Фоторезистор | Пьезоэлектрический резонатор |  |  | 

## Slide 10
Дроссель | Тиристор | Розетка | Гнездо | Штекер
Симистор | Динистор | Машина асинхронная трёхфазная с шестью выведенными концами обмотки статора и с короткозамкнутым ротором |  | 
Машина постоянного тока с независимым возбуждением |  | Машина постоянного тока с последовательным возбуждением |  | 

## Slide 11
R2
I1
E
R3
R1
I2
I3
R2
UJ
J
R3
R1
I2
I3
R4
Простейшие ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

## Slide 12
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ